## Slide 1: AVİYONİK
ŞAHİN ROKET TAKIMI 2021.V2

## Slide 2: -PCB

## Slide 3
Kısacası delikli tahta üzerine yaptığımız kabloların bir lehim yolu çizilerek düzenli bir şekilde karta basılmasıdır. Delikli tahtadaki gibi bir risk taşımamaktadır. Örneğin kablo kopar mı , lehim çıkar mı gibisinden.
Türkiye ve yurt dışında bastırılabilir. Seçenekler çoktur.
Çift katmanlı tek katmanlı olayları var. Çift katman pcb ‘ lerde hem ön taraf lehim yolları hem de arka tarafta lehim yolları bulunmakta. Tek katmanlıda ise sadece bir tarafta lehim yolları bulunmakta.

## Slide 4: PCB çizmek kullanılan popüler uygulamalar

## Slide 5: Altıum
Genellikle savunma sanayisinde kullanılır.
Savunma sanayi çok para getirisi olan bir alan olduğu için bu uygulama da haliyle çok pahalıdır.
Crack vardır fakat asla böyle bir şey önerilmez.

## Slide 6: Eagle
Orta sekment bir uygulamadır.
Çok kullanılır ve bildiğim kadarıyla öğrencilere ücretsizdir.
Bazı kısıtlmalar vardır örneğin çift katman,kart boyutu gibi.(öğrenci lisansında)
Başta öğrenilmesi gereken uygulama olabilir.

## Slide 7: Proteus(öğrenilmesi önerilen)
Çok kullanılır
Simülasyon özelliği ek bir artıdır.
Bazı kısıtlmalar vardır örneğin çift katman,kart boyutu gibi.(öğrenci lisansında)
Başta öğrenilmesi gereken uygulama olabilir.

## Slide 8: KiCad
Açık kaynaklıdır.
Ücretsizdir.
Çok kullanılmaz fakat kalitelidir.
Örneğin yerli bir 3d yazıcımızın ana kartı buradan tasarlandı.
Çoğu yüksek mertebeli iş ilanlarında altium veya kicad isteniyor. Yani ücretsiz olduğu kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor.
Videoyu anlatan kişi de kicad kullandığını ve çok iyi olduğunu söylüyor.
****kullanılması gereken uygulama olabilir****K

## Slide 9: nASIL ÜRETTİRİLİYOR ?
RS274X GERBER DOSYASI HALİNDE GÖNDERİYORUZ VE ÜRETİYORLAR.BU GERBER DOSYASI PROTEUS KİCAD VB YERLERDEN ÇIKTI OLARAK ÇIKAN TASARIMINIZ.
BU ÇIKAN DOSYA BİR TANE DEĞİL BİRKAÇ TANE OLABİLİR. BUNLARI ZİP VEYA RAR HALİNDE GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
BU ÇIKAN DOSYALARI BAZI PROTEUS GİBİ UYGULAMALAR OTOMATİK SENİN YAPTIĞIN PROJELERİ ALARAK HAZIR BİR ŞEKİLDE VERİYOR.BAZILARINDA İSE SEN SEÇMEN GEREKİYOR.ÖRNEĞİN ÜST KATMAN,ALT KATMAN GİBİ.
RS274X FORMATINDA ÇIKTI ALMAK GEREK UNUTMA.
TÜM UYGULAMALAR(PROTEUS,KİCAD…) ÜZERİNDEN GERBER ALMA ÖRNEĞİ İSTERSEN (http://www.izmirnumunepcb.com/gerber-ciktisi-nasil-alinir.html)
DOSYALARDA VEYA TASARIMDA BİR HATA VARSA ONLAR BİZE ULAŞIP BU HATAYI DÜZELTMEMİZİ İSTİYORLAR.BU DÜZELTMELER SADECE DELİK VE LEHİM HATALARI GİBİ.YANİ SEN BURADA 5V VERMİŞSİN YAKARSIN DEVREYİ GİBİ DEĞİL.

## Slide 10: Pcb için araştırılan kaynaklar:
https://www.youtube.com/watch?v=S2mwCplC_VU
https://www.youtube.com/watch?v=1ZzhPwVj_ew
https://www.youtube.com/watch?v=OCLpG3T-SM8
https://www.youtube.com/watch?v=XZY6OnRts8w
https://www.youtube.com/watch?v=RklXUdNIr6k
https://www.youtube.com/watch?v=gzjU1Gud0QQ
ÜRETTİREBİLECEĞİN SİTELER
https://www.pcbway.com (yurt dışı)
http://www.izmirnumunepcb.com (yurt içi)

## Slide 11: BİLGİSAYARLAR

## Slide 12: -Bilgisayarlara geçmeden önce bilmemiz gereken bazı kavramlar

## Slide 14: yAZILIM uYUMLULUK NEDİR ?
Uyumluluk, müşteri memnuniyetini sağlamak için işlevsel olmayan bir testtir. Yazılım uygulamanızın veya ürününüzün farklı tarayıcılarda, veritabanında, donanımda, işletim sisteminde, mobil cihazlarda ve ağlarda çalışacak kadar yetkin olup olmadığını belirlemektir.

## Slide 15: Mikroislemci ile Mikrodenetleyici Nedir ?
Mikroişlemci nedir?
Yapısında bir CPU (Central Processing Unit/Merkezi İşlem Birimi), ön bellek ve input/output (giriş/çıkış) birimleri bulunan devrelere mikroişlemci denir. Özetle mikroişlemci, bilgisayardır. Mikroişlemciler, bulundukları elektronik yapıların beynidir. Bağlı oldukları mekanizmanın kontrolünü sağlarlar.
Mikrodenetleyici nedir?
Mikrodenetleyici, dışarıdan gelen bir veriyi (programı) hafızasına alan, derleyen ve sonucunda da çıktı elde eden bir bilgisayardır. Mikrodenetleyicinin yapısında:
CPU
RAM
ROM
I/O Portları
Seri ve Paralel Portlar
Sayıcılar
Bazılarında da A/D (Analog to Digital) ve D/A (Digital to Analog) çeviriciler bulunur.
Mikrodenetleyici ve Mikroişlemci Arasındaki Farklar Nelerdir?
Mikroişlemci ile mikrodenetleyici birbirine karıştırılmamalıdır. Mikrodenetleyiciler, yapılarında mikroişlemcileri de içermektedir. Mikroişlemcilerin yapısında CPU, ön bellek ve I/O portları olmasına karşın mikrodenetleyicilerde ayrıca seri ve paralel portlar, sayıcılar ve çeviriciler (converter) de bulunmaktadır. Mikrodenetleyiciler, gerçek zamanlı uygulamalarda daha başarılı çalışmaktadırlar. Mikrodenetleyiciler bu işi çok küçük boyutlarda ve daha az enerji harcayarak yapabilmektedirler. Bunun yanısıra mikroişlemciler aynı anda çoklu işlem yapabilirken mikrodenetleyiciler aynı anda tek bir iş yapabilmektedir.
Mikrodenetleyiciyi mikroişlemciden ayıran en büyük fark içerisinde gömülü halde bulunan çevre birimleridir ( ing. peripheral). Program hafızası, RAM, EEPROM, Zamanlayıcılar, Kesmeler, ADC gibi temel çevre birimlerinin çoğu hemen her AVR mikrodenetleyicide eksiksiz olarak bulunmaktadır. AVR mikrodenetleyicilerin her birinde ayrı bir özellik olan bir modeli yerine az model olup çoğu özelliğin toplandığı mikrodenetleyiciler olması bir mikrodenetleyiciyle hemen hemen tüm işleri yapmamıza imkan sağlar. O yüzden birkaç AVR mikrodenetleyiciyi öğrenmek bize yeterli gelecektir.

## Slide 16: Nasıl kodlanır ?
Mikrodenetleyici Programlama Nasıl Yapılır?
Mikrodenetleyicilerin programlanabilmesi için komut satırlarından oluşan bir yazılıma ihtiyaç vardır. Her mikrodenetleyici için farklı bir derleyici, derlenen programın aktarılması için farklı programlar vardır. Örneğin aşağıdaki örnekte verildiği gibi, Mikrochip firmasının ürünü olan PIC ailesindeki mikrodenetleyiciler için özel programlama kartları bulunmaktadır. Mikrodenetleyicinin programlanabilmesi için karta sabitlenmesi, kartın da bilgisayara bağlanması gerekmektedir. Bilgisayardaki yazılım makine diline derlendikten sonra mikrodenetleyici tipi seçilerek yazılım karta aktarılır. Bu şekilde karta sabitlenen mikrodenetleyici programlanmış olur.

## Slide 17: ARDUino
Arduino programı üzerinden kodlanabilen bir bilgisayardır.
Araştırmalarıma göre işlemci bazlı bizim yaptığımız işlerde ön yargılar olsa bile sıkıntı yaşamamaktadır.
Mega,uno,nano olmak üzere 3 çeşiti bulunmaktadır.
Bazı modellerinde işlemcileri tak-çıkar şeklindedir ve bozulduğu zaman sadece işlemci değişeceğinden maliyet azalmaktadır.
Önceden kullandığımız için risksizdir. kodları ve arayüzü hazırdır.

## Slide 18: Arduino uno
UNO tartışmasız en popüler Arduino'dur. 16MHz'de çalışan bir Atmega328 işlemci tarafından desteklenmektedir, 32KB program belleği, 1KB EEPROM, 2KB RAM, 14 dijital I/O, 6 analog giriş ve hem 5V hem de 3.3V güç raylarına sahiptir.
UNO'da harici bir duvar siğilinden güç almasına izin veren bir güç girişi bulunur. UNO'yu akülere bağlamak için bir VIN seçeneği de mevcuttur.
UNO'nun (69 mm x 54 mm) fiziksel boyutları, onu birçok projeye kolayca sığabilecek küçük bir geliştirme kartı yapar ve dört vida deliği, tasarımcıların bunları güvenli bir şekilde yerine oturtmasına olanak tanır.
*16 MHz
Klon(smd) = 30-40 TL
Orijinal(smd) = 100-110 TL
Klon(dıp) = 60-70 TL
BOYUT :

## Slide 19: ARDUİNO NANO
Arduino Nano esasen çok küçük bir profile küçültülmüş bir Arduino UNO'dur, bu da onu dar alanlar ve mümkün olan her yerde ağırlığı azaltması gerekebilecek projeler için çok uygun hale getirir.
UNO gibi, Nano da 16MHz'de çalışan bir Atmega328 işlemci tarafından destekleniyor, 32KB program belleği, 1KB EEPROM, 2KB RAM, 14 dijital I/O, 6 analog giriş ve hem 5V hem de 3.3V güç raylarına sahip.
*16 Mhz
(Not - V3.0'dan önceki Arduino Nano kartları, esasen özelliklerin yarısına sahip olan ATmega168'i kullandı.)
Klon(smd) = 30-40 TL
Orijinal(smd) = 130-200 TL
*dıp yani işlemcisi tak çıkar şeklinde olanlardan yok.
BOYUT :

## Slide 20: Arduino dUE
*Arduino Due, daha büyük kartlardan biridir ve aynı zamanda bir ARM işlemci tarafından desteklenen ilk Arduino kartıdır.
*84 Mhz
*UNO ve Nano 5V'da çalışırken, Due 3,3V'da çalışır—bunun dikkate alınması önemlidir, çünkü aşırı voltaj karta onarılamaz bir şekilde zarar verir. 84MHz'de çalışan bir ATSAM3X8E Cortex-M3 ile güçlendirilen Due, 512KB ROM ve 96KB RAM, 54 dijital I/O pini, 12 PWM kanalı, 12 analog giriş ve 2 analog çıkışa sahiptir.
*Due, yerleşik EEPROM'a sahip değildir ve daha pahalı Arduino kartlarından biridir. Due, birçok dijital I/O'ya bağlanmak için çok sayıda pin başlığına sahip olsa da, standart Arduino kalkanlarıyla pin uyumludur. Due ile yazılım uyumluluğu garanti edilemez.
Klon(smd) = 200-250 TL
Orijinal(smd) = 450-550 TL
*Dıp versiyonu internette bulunmuyor.
BOYUT :

## Slide 21: Arduino mega
*Arduino Mega, 54 I/O'ya sahip olması nedeniyle Due'a biraz benzer. Bununla birlikte, bir ARM çekirdeği tarafından desteklenmek yerine, bunun yerine bir ATmega2560 kullanır.
*CPU 16MHz'de saat hızına sahiptir ve 256KB ROM, 8KB RAM, 4KB EEPROM içerir ve 5V'ta çalışır ve bu sayede hobi dostu elektroniklerin çoğuyla kullanımı kolaylaştırır.
*16 MHz
*Arduino Mega, 16 analog girişe, 15 PWM kanalına, Due'a benzer bir pin çıkışına sahiptir ve Arduino kalkanları ile donanım uyumludur. Due gibi, Mega ile yazılım uyumluluğu her zaman garanti edilemez.
Klon(smd) = 80-100 TL
Orijinal(smd) = 350-450 TL
*Dıp versiyonu internette bulunmuyor.
BOYUT :

## Slide 22: Diğer arduinolar
iki model mikro yani nano nun boyutundan da küçük olan iki kart bulunuyor.Bunların biraz daha küçük işlevsel şeylerde kullanılması öneriliyor.
En son olarak Leonardo kartı bulunuyor. Bu kart uno nun özelliklerini kapsıyor fakat ayrı olarak haberleşmeyi sağlayan chip bulunmamakta. Yani bu da klavye , fare yapımı gibi projelerde daha çok kullanılıyor.
Daha birçok kart bulunmakta ama şuan popüler,işlevselleri yüksek ve bize uygun olan kartlar sunuma koyulmuştur.

## Slide 23
-ARDUİNO KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU

## Slide 24: BOYUT FARKLARI
MEGA
UNO
NANO
NANO
DUE
UNO
MEGA

## Slide 25: DENEYAP KART (alınmasını ön gördüğüm 1)
Deneyap ailesinin çok yönlü ve güçlü elektronik geliştirme kartı, orjinal ESP32-WROVER-E modülü kullanılarak geliştirilmiştir.
Güçlü çift çekirdek Tensilica Xtensa LX6 mikroişlemcisi ile makine öğrenmesi ve yapay zeka tabanlı projelere Tensorflow Lite ile başlayabilirsiniz.
Dahili Wi-Fi ve Bluetooth haberleşme özellikleri sayesinde, nesnelerin interneti ve bulut tabanlı projeler hazırlamanızda sizlere imkan sağlayacaktır.
Wi-Fi haberleşme özelliğini kullanarak sisteminiz ile bulut tabanlı uygulamanız arasında veri alışverişi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra, Deneyap Kart’ınızı bir sunucu olarak kullanabilir ve bu sayede kendi kapalı çevrim kablosuz haberleşme ağınızı kurabilirsiniz.
Çift mod (Dual) Bluetooth özelliği ile hem BLE hem de Bluetooth EDR altyapısına sahip cihazlarla veri alışverişi gerçekleştirebilirsiniz. Deneyap Kart; akıllı ev, akıllı tarım, akıllı taşıtlar, mobil sağlık vb. alanlarda uygulamalar gerçekleştirebileceğiniz nesnelerin interneti projelerinde size büyük kolaylık sunmaktadır.
Deneyap Kart’ta dahili olarak yüksek hassasiyetli LSM6DSM algılayıcısı vardır. Bu algılayıcı ile 3-eksen ivme ve 3-eksen dönü ölçümü yapabilir ve sisteminizin sıcaklığını takip edebilirsiniz.
Deneyap Kart, MEMS teknolojisine sahip dahili MP34DT05 mikrofonu ile sadece çevredeki seslerin şiddetini algılamayla kalmaz; konuşma ve ses tanımlama uygulamaları yapmanıza imkan tanır..
UART, I2C, SPI, I2S, Ethernet, SDIO, Kapasitif Algılayıcı gibi zengin bir bağlantı arayüzüne sahiptir. Ayrıca size esneklik sağlamak amacıyla, bu bağlantı arayüzlerinden bir kısmı ihtiyacınıza göre istediğiniz herhangi bir pinden kullanılabilmektedir.
Genel amaçlı olarak kullanılabilen 24 adet pine sahiptir. Bu pinlerden dijital giriş/çıkış olarak kullanılanlar aşırı akıma karşı PTC sigorta ile koruma altına alınmıştır.
Sisteminize güvenilir bir şekilde güç vermenize yardımcı olmak için özel bir Li-Po bağlantı konnektörü bulunmaktadır. Dahası bu bağlantı konnektörünü kullanarak Li-Po bataryanızı şarj edebilirsiniz.
Deneyap Kamera’yı doğrudan Deneyap Kart üzerindeki (FPC) konnektörüne bağlayabilirsiniz.
Ayrıca 2 adet buton ve 1 adet RGB LED dahili olarak bulunmaktadır.
I2C haberleşme konnektörünü kullanarak kablo bağlantısı ve lehimleme yapmadan algılayıcı ve eyleyici birimlerden oluşan sisteminizi hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz.
Deneyap Kart’tan kesintisiz olarak harici bağlantı sağlayacağınız çevre birimlerde kullanmak için 3.3V ve 5V gerilime sahip çıkış alabilirsiniz. Sisteminizi Li-Po batarya ile beslerken dahi 5V gerilime sahip güç çıkışı her zaman sizinle olacaktır.
Deneyap Kart devre tahtası (breadboard) ile uyumlu bir tasarıma sahiptir. Hemen geliştirmeye başlamanız için pinleri sizin için lehimlendi.
Deneyap Kart Arduino ve bunun gibi birçok IDE ile uyumludur. Yönergeleri kullanarak kodlamaya başlayabilirsiniz.
Sitede bunun ile ilgili bir sürü kaynak ve yönlendirmeler bulunmaktadır.

## Slide 26: -Teknik Özellikler
240 MHz Çift Çekirdek Tensilica LX6 Mikroişlemci
520 KB SRAM
128 KB ROM
8 MB PSRAM
4 MB SPI Flash
2.4 GHz Wi-Fi – 802.11b/g/n
Bluetooth EDR ve BLE
Dahili PCB Anten
LSM6DSM ile 3-Eksen Dönüölçer ve 3-Eksen İvmeölçer
MP34DT05 MEMS Mikrofon
RGB LED (Pinler: RX, TX, SDA)
Genel Amaçlı Buton (Pin: GPKEY)
Li-Po Batarya Şarjı
Li-Po Batarya Konnektörü
USB Mikro-B
I2C Haberleşme Konnektörü
24 x Dijital Giriş/Çıkış Pini
16 x Analog Giriş Pini (12-bit ADC)
Tüm Dijital Giriş/Çıkış Pinleri; UART, SPI, I2C Haberleşme Arayüzlerini ve Harici Kesmeyi Destekler
Tüm Dijital Çıkış Pinleri PWM’i Destekler
3.3V Çalışma Gerilimi
3.3V ve 5V Çıkış Gerilimi
3.3 – 5.5V Giriş Gerilimi
BOYUT : 63.50mm x 25.4mm x 15.70mm
FİYATI = 140 TL
Neden alınmasını ön görüyorum ?

## Slide 27: Deneyap Mini
Deneyap Mini, orjinal ESP32-S2 bütünleşik mikroişlemcisi kullanılarak geliştirilmiştir.
Wi-Fi haberleşme özelliğini kullanarak sisteminiz ile bulut tabanlı uygulamanız arasında veri alışverişi sağlayabilirsiniz. Deneyap Mini’yi bir sunucu olarak kullanarak kapalı çevrim bir kablosuz haberleşme ağı kurabilirsiniz.
USB OTG, SPI, UART, I2S, I2C, Kapasitif Algılama gibi zengin bir bağlantı arayüzüne sahiptir. Ayrıca size esneklik sağlamak amacıyla, bu bağlantı arayüzlerinden bir kısmı ihtiyacınıza göre istediğiniz herhangi bir pinden kullanılabilmektedir.
I2C haberleşme konnektörünü kullanarak kablo bağlantısı ve lehimleme yapmadan algılayıcı ve eyleyici birimlerden oluşan sisteminizi hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz.
Ayrıca, 2 adet buton ve 1 adet 5050 RGB LED dahili olarak bulunmaktadır.
Genel amaçlı olarak kullanılabilen 22 adet pine sahiptir.
Deneyap Kart, devre tahtası (breadboard) ile uyumlu bir tasarıma sahiptir. Hemen geliştirmeye başlamanız için pinleri sizin için lehimlendi.
Deneyap Kart Arduino ve bunun gibi birçok IDE ile uyumludur. Yönergeleri kullanarak kodlamaya başlayabilirsiniz.
Sitede bunun ile ilgili bir sürü kaynak ve yönlendirmeler bulunmaktadır.

## Slide 28: -TEKNİK ÖZELLİKLER
Tek Çekirdek 240MHz Tensilica Xtensa LX7 Mikroişlemci
4 MB SPI Flash
320 KB SRAM
128 KB ROM
2.4 GHz Wi-Fi – 802.11b/g/n
Dahili PCB Anten
5050 RGB LED (Pinler, LEDR, LEDG, LEDB)
Genel Amaçlı Buton (Pin: GPKEY)
USB Mikro-B
I2C Haberleşme Konnektörü
22 x Dijital Giriş/Çıkış Pini
10 x Analog Giriş Pini (13-bit ADC)
Tüm Dijital Giriş/Çıkış Pinleri; UART, SPI, I2C Haberleşme Arayüzlerini ve Harici Kesmeyi Destekler
Tüm Dijital Çıkış Pinleri PWM’i Destekler
3.3V Çalışma Gerilimi
3.3V ve 5V Çıkış Gerilimi
3.3 – 5.5V Giriş Gerilimi
BOYUT : 50.00mm x 20.32mm x 12.96mm
FİYATI = 40 TL

## Slide 29: TEENSY

## Slide 30: TEENSY 4.0(alınmasını ön gördüğüm 2)
Teensy 4.0, Teensy 1.4 x 0.7 inç form faktörüne sahip en hızlı mikroişlemci ve güçlü çevre birimlerini sunan en yeni Teensy'dir. Bugün mevcut en hızlı mikrodenetleyici olan NXP iMXRT1062 yongasıyla 600MHz'de bir ARM Cortex-M7 işlemcisi bulunuyor. Teensy 4.0, Teensy 3.2 ile aynı boyut ve şekildedir ve Teensy 3.2'deki pim işlevlerinin çoğuyla uyumluluğu korur. 600 MHz'de ARM Cortex-M7
1024K RAM (512K sıkı bağlanmıştır)
2048K Flash (64K kurtarma ve EEPROM emülasyonu için ayrılmıştır)
2 USB bağlantı noktası, her ikisi de 480MBit / sn
3 CAN Veriyolu (CAN FD ile 1)
2 I 2 S Dijital Ses
1 S / PDIF Dijital Ses
1 SDIO (4 bit) yerel SD
3 SPI, tümü 16 kelimelik FIFO ile
3 I 2 C, tümü 4 bayt FIFO ile
7 Seri, tümü 4 bayt FIFO ile
32 genel amaçlı DMA kanalı
31 PWM pimi
40 dijital pin, tümü kesme özellikli
14 analog pin, çip üzerinde 2 ADC
Kriptografik Hızlandırma
Rastgele numara üreticisi
Tarih / saat için RTC
Programlanabilir FlexIO
Piksel İşleme Ardışık Düzeni
Çevresel çapraz tetikleme
Güç Açma / Kapatma yönetimi
Ön Lehimli Erkek Başlıklar
BOYUT :
FİYATI = 250-350 TL
Alınmasını neden ön görüyorum ?

## Slide 31: Teensy 4.1
ARM Cortex-M7 600MHz
1024 Ram
Flash: 8 Mbyte ( 64k Kurtarma ve EEPROM için)
USB Bağlantısı
2 Çip Artı Program Belleği
I/O Pin: 55 Adet
CAN Veriyolu: 3 Adet ( CAN FD ile 1)
I2C Dijital: 2 Adet
S/PDIF Dijital: 1 Adet
SDIO (4 bit) SD: 1 Adet
SPI: 3 Adet
Seri Bağlantı Noktası: 8 Adet
32 Genel Amaçlı -DMA Kanalı
PWM Pini: 35 Adet
18 Analog Giriş
Kriptografik Hızlandırma
Random Numara Üreticisi
RTC
FlexIO
10/100 Mbit DP83825 PHY (6 iğneli)
microSD Kart Soketi
Güç Açma/Kapama yönetimi
BOYUT :
Teensy 4.1, 4.0'dan dört kat daha büyük flash bellek ve bellek eklemek için iki yeni konuma sahip ARM Cortex-M7 işlemci içeren bir karttır.
Teensy3.6 ile aynı boyutta, ethernet PHY, SD Kart girişi ve USB bağlantı noktası dahil olmak üzere daha fazla I/O pini bulunmaktadır.
Satış linki (https://www.robolinkmarket.com/teensy-41)
FİYATI = 250-500 TL

## Slide 32: Teensy 3.2
Teensy 3.2, küçük boyutlu, breadboard uyumlu ve 32-bit ARM Cortex-M4 mimarisi kullanan bir geliştirme kartıdır. Arduino IDE programının adapte edilmiş bir versiyonu (Teensyduino) kullanılarak veya doğrudan C dili ile programlanabilir. Teensy 3.2, Teensy 3.1 sürümünün güncellenmiş sürümüdür, 3.1 ile yazılan programlar doğrudan bu kartta çalışabilir.
Teensy 3.0 sürmünün tam iki katı flash belleğe sahiptir.
32 bit ARM Cortex-M4 72MHz CPU
256K flash bellek, 64K RAM, 2K EEPROM
21 adet yüksek çözünürlüklü analog giriş (13-bit kullanılabilir, 16-bit donanım)
34 adet dijital giriş/çıkış pini (21 adedi analog ile ortak)
11 adet PWM çıkışı
1 adet 11-bit DAC çıkışı
8 adet timer (PWM için ayrı)
USB bağlantısı (DMA bellek transferi desteği)
CAN-BUS haberleşme portu
3 adet UART seri haberleşme portu
SPI, I2C, I2S, IR modülatör
Yüksek kaliteli ses bağlantısı için I2S desteği
Real Time Clock desteği (32.768 kHz kristal ve batarya gerektirir)
16 adet USB'den bağımsız DMA kanalı
Dokunmatik sensör bağlantıları
Boyutlar: 18mm x 37mm x 4mm
BOYUT :
FİYATI = 250-350 TL

## Slide 33: Teensy 3.6
Teensy için en sevdiğiniz program editöründe C kullanarak programlayabilir veya Arduino IDE için Teensyduino eklentisini yükleyebilir ve bunun için Arduino skeçlerini yazabilirsiniz
180 MHz ARM Cortex-M4 with Floating Point Unit
1M Flash, 256K RAM, 4K EEPROM
Microcontroller Chip MK66FX1M0VMD18
USB High Speed (480Mbit/sec) Port
2 CAN Bus Ports
32 General Purpose DMA Channels
22 PWM Outputs
4 I2C Ports
11 Touch-Sensing Inputs
62 I/O Pins (42 breadboard friendly)
25 Analog Inputs to 2 ADCs with 13-bit resolution
2 Analog Outputs (DACs) with 12-bit resolution
USB Full Speed (12Mbit/sec) Port
Ethernet mac, capable of full 100Mbit/sec speed
Native (4-bit SDIO) micro SD card port
I2S Audio Port, 4-Channel Digital Audio Input & Output
14 Hardware Timers
Cryptographic Acceleration Unit
Random Number Generator
CRC Computation Unit
6 Serial Ports (2 with FIFO and Fast Baud Rates)
3 SPI Ports (1 with FIFO)
Real-Time Clock
BOYUT :
FİYATI = 350-500 TL

## Slide 34: Arm cortex m7 VS M4 (YANİ TENNSY 4.1 (M7)VS 3.6(M4) , 3.2(M4))
First of all: Most of the differences between the Cortex-M4 and Cortex-M7 bring only improvements.
I say most, because the Cortex-M7 cost a little more.
The short answer is that many instructions take less time to execute, for instance the Branch Predictor on the Cortex-M7 allows you to execute branches faster than on the Cortex-M4.
Another example is that the Cortex-M7 has two units for reading data from memory, which again means that it's able to read memory twice as fast.
The Cortex-M7 also has double-precision floading point support, where the Cortex-M4 only has single-precision.
Generally speaking, I would estimate the Cortex-M7 to be around 1.65 times faster than the Cortex-M4. That means ... a Cortex-M7 running at 100 MHz would feel like a Cortex-M4 running at 165 MHz.
Of course there are more benefits and improvements on the Cortex-M7, the above is just the main things I'm interested in.
Her şeyden önce: Cortex-M4 ve Cortex-M7 arasındaki farkların çoğu yalnızca iyileştirmeler getiriyor.
Çoğu diyorum çünkü Cortex-M7 biraz daha pahalı.
Kısa cevap, birçok komutun yürütülmesinin daha az zaman almasıdır, örneğin Cortex-M7'deki Branch Predictor, dalları Cortex-M4'ten daha hızlı yürütmenize olanak tanır.
Başka bir örnek, Cortex-M7'nin bellekten veri okumak için iki birime sahip olmasıdır, bu da belleği iki kat daha hızlı okuyabildiği anlamına gelir.
Cortex-M7'de ayrıca, Cortex-M4'ün yalnızca tek hassasiyete sahip olduğu çift hassasiyetli yükleme noktası desteği bulunur.
Genel olarak konuşursak, Cortex-M7'nin Cortex-M4'ten yaklaşık 1.65 kat daha hızlı olduğunu tahmin ediyorum. 100 MHz'de çalışan bir Cortex-M7, 165 MHz'de çalışan bir Cortex-M4 gibi hissedecektir.
Elbette Cortex-M7'de daha fazla fayda ve iyileştirme var, yukarıdakiler sadece ilgilendiğim başlıca şeyler.
İNGİLİZCE KAYNAK
ÇEVİRİSİ

## Slide 35: STM32 (mikrodenetleyici)

## Slide 36: NEDİR STM32 ?
Genellikle arm işlemcili bir mikrodenetleyicidir.Hazır bilgisayarlarda da arm çok gördüm.
Teensy gibi birçok modelleri vardır burada sadece 2 veya 3 model bakacağız. Zaten gördüğünüzde de hepsinin arm tabanlı olduğunu göreceksiniz.

## Slide 37: STM32F103C8T6 ARM STM32 Basic STM Geliştirme Kartı
STM32F103C8T6 ARM işlemcisini barındıran çekirdek bir karttır. 8MHz ve 32.768Khz kristal devreleri barındırı. USB portundan güç alır Arduino nano benzeri iki hat üzerinde I/O pin çıkışları verilmiştir. SWD simulasyon debug indirme arayüzü ile basitçe debug yapabilirsiniz. Micro USB arayüzü sayesinde kart ile haberleşme sağlayabilirsiniz. RTC kristali Epson marka kolay ve stabildir. Hedaer pinler fabrika çıkışı lehimlenmemiş olarak ürünle birlikte verilir. Deryeliyici olarak Keil ve IAR kullanılabilir. J-Link veya USART1 prosedürü kullanılabilir.
IC özellikleri:
STM32F103C8T6 entegresi. Paket tipi: LQFP; Pin sayısı: 48; Çekirdek: Cortex-M3; Çalışma Frekansı: 72MHz; Depolama Kaynakları: 64K Byte Flash, 20KByte SRAM; Arayüz Kaynakları: 2x SPI, 3x USART, 2x I2C, 1x CAN, 37x I / O ports, Analog-digital çevirim: 2x ADC (12-bit / 16-kanal) Timers: 3 genel timer ve 1 advanced timer Debug Download: Support JTAG / SWD debug interface to download, support for IAP. RT9193: 3.3V regulator chip, 300mA maksimum çıkış voltajı
BOYUT :

## Slide 38: STM32F407 Discovery
STM32F407 kısaca 168 Mhz saat frekansına sahip 32-bit’lik bir mikrodenetleyicidir. Özellikle DSP uygulamalarında , içerisinde bir çok alt sistemler olan yapıların ana beyni olarak kullanılmaktadır. Üzerinde STM32F4VG çekirdeğini barındırmaktadır. 3-eksen ivme ölçer , dahili ses girişi ve buna bağlı dijital analog dönüştürücü , 4 adet programlanabilir LED , 2 adet buton barındırır. Yukarıdaki resimde kırmızı yuvarlak içine alınan bölge kitin kendi çekirdeğine ve programlayıcı bölgede bulunan SWD pinleri ile başka arm mimarileri de program yapabileceğiniz st-linkV2 kısmıdır.
STM32F407 Teknik Özellikleri
32-bit ARM Cortex-M4F çekirdeğine sahip STM32F407VGT6 mikrodenetleyicisi, 1 MB Flash ve 192 KB RAM
Dahili ST-LINK/V2 JTAG Debugger
USB veya harici kaynaktan doğrudan 5v ile çalışabilme
3 V ve 5 V luk çıkış pinleri
3-eksen dijital ivmeölçer (LIS302DL)
Omni-Directional Mikrofon (MP45DT02)
D sınıfı yükselteçli ses sürücü çipi(CS43L22)
Sekiz adet LED:
  LD1 (kırmızı/yeşil)(USB haberleşmesi için)
  3v3 power on/off LEDi
  Dört adet kullanıcı LEDi, LD3 (turuncu), LD4 (yeşil), LD5 (kırmızı) ve LD6 (mavi)
  2 adet USB OTG LEDi, LD7 (yeşil) ve LD8 (kırmızı)
Bir adet Reset ve bir adet kullanıcı tanımlı buton
USB OTG için mikro-AB konnektör.
100 pin’in tamamını kullanabilmeye imkan tanıyan çıkışlar.
BOYUT :
Programlaması Nasıl Yapılır ?
*programlaması diğer kartlara göre zordur. Kartı ilk önce bilgisayara tanıtıp derleyip ide ile yazmamız gerekiyor.
Programlama linki:
(https://maker.robotistan.com/stm32f407-discovery-baslangic-rehberi/)

## Slide 39: Diğer takımların(derece takımlarının) kullandığı bilgisayarlar
Örneğin
orta irtifa
Hazar = arduino
Şahin = teensy
Toplam arduino 1 teensy 1
Yüksek irtifa
…
..
..

## Slide 40: DİĞER TAKIMLARIN ÖNERDİĞİ BİLGİSAYARLAR ?

## Slide 41: sIFIRDAN MİKRODENETLEYİCİ BİR BİLGİSAYAR MI YAPMAK YOKSA HAZIR MİKRODENETLEYİCİ BİLGİSAYARLAR İLE Mİ DEVAM ETMEK ?

## Slide 42: Seçilmesi uygun olan kartları nasıl kodlayacağız ?

## Slide 43: Bilgisayar için araştırılan ÖNEMLİ kaynaklar
https://maker.pro/arduino/tutorial/a-comparison-of-popular-arduino-boards
https://diyot.net/arduino-kartlarin-temel-ozelliklerinin-karsilastirilmasi/
https://geekhack.org/index.php?topic=83238.0
http://www.robotik.cc/mikroislemciler-ile-mikrodenetleyicileri-arasindaki-farklar-nelerdir/
https://coskuntasdemir.com/gomulu-sistemler/pic-mi-avr-mi-arm-mi-mips-mi-amaclarla-araclari-karistirmak-uzerine.html
http://www.lojikprob.com/avr/c-ile-avr-programlama-1-atmel-avr-nedir/
https://docs.deneyapkart.org
https://deneyapkart.org/magaza/urun-deneyap-kart-mini.html
https://www.robitshop.com/urun/teensy-4-0
https://community.arm.com/developer/ip-products/processors/f/cortex-m-forum/5686/m4-m7-comparision
https://maker.robotistan.com/stm32f407-discovery-baslangic-rehberi/

## Slide 44: HABERLEŞME MODÜLLERİ